## Slide 1
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katowice, 9 września 2019
DIALOG TECHNICZNY Zakup tomografu komputerowego 64 rzędowego wraz
z adaptacją pomieszczeń Szpitala na potrzeby Pracowni Tomografu Komputerowego

## Slide 3
Automatyczny 3-kanałowy bezwkładowy wstrzykiwacz środka kontrastowego do tomografii komputerowej
3 czujniki środków
Zintegrowane aktywne podgrzewacze środków kontrastowych
Intuicyjny panel sterowania w języku polskim
Trzy uchwyty na środki dla wszystkich powszechnie dostępnych opakowań
2 ultradźwiękowe czujniki powietrza
2 czujniki ciśnienia

## Slide 4
- Bezprzewodowy – bluetooth,
- Przygotowanie wstrzykiwacza tylko raz dziennie,
- Automatyczne przełączanie podawania środka kontrastowego
z opróżnionego opakowania na pełne,
- Optymalne wykorzystanie środka kontrastującego,
- Zamknięty obieg płynów,
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów kontrastów,
- Aktywne podgrzewanie kontrastu,
-TANDEM – możliwość pracy na dwóch różnych rodzajach
kontrastu,
- Zawieszenie sufitowe, jedno lub dwuramienne.

## Slide 5
Terminal dotykowy 12”

## Slide 6
Materiały eksploatacyjne
Dwuczęściowy system wężyków
wężyk pompy
wężyk pacjenta
oryginalne materiały jednorazowe nie zawierają lateksu oraz DEHP (ftalany dietyloheksylu)

## Slide 7
Wężyk pompy XD 8003
- Pracuje przez 24 godziny, niezależnie od ilości iniekcji,
- Wbudowane dwa czujniki ciśnienia i filtr cząstek stałych,
- Wyposażony w filtry bakteryjne na końcach igieł,
- Zastawka przeciw zwrotna na końcu wężyka,
- Ekonomiczne zużycie materiałów jednorazowych,
- Łatwy w obsłudze,
- Złącze Luer-lock,
- Potwierdzone certyfikatami bezpieczeństwo higieniczne.

## Slide 8
Wężyk pacjenta XD2040
- Jednorazowy dla każdego pacjenta,
- Wbudowane dwie zastawki przeciw zwrotne,
- Trzy dostępne długości: 150cm, 250cm, 320cm,
- Ekonomiczne zużycie materiałów jednorazowych,
- Łatwy w obsłudze,
- Potwierdzone certyfikatami bezpieczeństwo higieniczne.

## Slide 9
SYNCopen – sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem wg. CIA 425
Klasa sprzężenia IV wg. CIA 425:
Tomografy SIEMENS:
  SOMATOM Definition AS
  SOMATOM Definition AS+
  SOMATOM Definition AS Open
  SOMATOM Definition Flash
  SOMATOM Drive
  SOMATOM Edge Plus
  SOMATOM Confidence
  SOMATOM Force
Tomografy GE:
  Revolution EVO
Klasa sprzężenia III wg. CIA 425:
Tomografy SIEMENS:
  SOMATOM go. NOW
  SOMATOM go. UP
  SOMATOM go. All
  SOMATOM go. Top

## Slide 10
Koszt materiałów zużywalnych:

## Slide 12
- Łatwa regulacja objętości i ciśnienia gazu,
- Automatyczna korekcja nadciśnienia,
- Wyświetlanie użycia gazu,
- Wstępny wybór wartości ciśnienia wyrażonej w mmHg,
- Cztery stopnie przepływu z możliwością dopasowania do wymogów pacjenta i badania,
- Złącze DIN do CO2.
Insuflator CO2 do wirtualnej kolonoskopii

## Slide 13
Jednorazowy zestaw materiałów eksploatacyjnych – do bezpiecznej i niezawodnej obsługi urządzenia
Elementy:
- 1 filtr hydrofobowy (ochrona przed przepływem
wstecznym do urządzenia),
- 1 rurka PCW z adapterem do rurki jelitowej/cewnika
Foleya.
Cena insuflatora ML-GL: 30 000,00 zł netto.
Cena jednorazowego zestawu: 78,00 zł netto.
Materiały eksploatacyjne

## Slide 14
k.witczak@bertzmedical.pl
608 565 237
WWW
www.bertzmedical.pl
Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do kontaktu z naszą firmą.